## Slide 1
Concept beslisboom Klimaatadaptieve maatregelen
Dit is het eerste concept van de interactieve beslisboom, gebruikt als quick-scan voor het ontwerp- en ontwikkelkader als product van dit afstudeerproject. Het concept is nog niet compleet, maar wel functioneel. Vormgeving en invulling staan nog niet vast.
Op elke dia staat een vraag of stelling met meerdere antwoordopties. Onder deze opties bevinden zich knoppen die leiden naar de volgende stap. Als er geen knop staat, dan is deze nog niet uitgewerkt en wordt deze later nog toegevoegd.
Onderaan de beslisboomstructuur zijn verschillende maatregelclusters, relevant voor de situatie. Deze worden ondersteund met belangrijke randvoorwaarden en verwijzing naar aanvullende documentatie die dieper ingaat op werking, sociale impact en samenhang met andere maatregelen.
Navigatie
De beslisboom wordt als volgt gebruikt:
Open het document in presentatiemodus (F5).
Klik op de knop van het relevante antwoord.
Verkeerd geklikt? Met het pijltje naar links op het toetsenbord ga je terug naar de vorige dia.
Klik hier om te beginnen

## Slide 2: Welk probleem is voor uw situatie relevant?
Wateroverlast
Droogte
Hitte

## Slide 3: Wateroverlast
Wat voor wateroverlast is relevant?
Regenwater
Grondwater
Oppervlaktewater

## Slide 4: Regenwateroverlast
Waar vindt de overlast plaats?
Op verharding
In het groen
In bebouwing

## Slide 5: Regenwateroverlast Verharding
Wat voor overlast is het?
Stagnatie
Stroming
Terugstuwing

## Slide 6: Regenwateroverlast Verharding - Stagnatie
Waardoor stagneert het water?
Probleem met de afvoer van het water
Probleem met infiltratie

## Slide 7: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie - Infiltratie
Wat gaat er mis met het infiltreren van het water?
Bodem kan niet infiltreren
Toplaag blokkeert infiltratie

## Slide 8: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem
Hoe kan het zijn dat de bodem niet infiltreert?
Bodem is verdicht
Bodem is verzadigd

## Slide 9: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Verdicht
Hoe komt het dat de bodem is verdicht?
Langdurige droogte
Intensief verkeer
Langdurige regen

## Slide 10: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Verdicht - Droogte
Hoe lang staat het water er?
Uren
Dagen

## Slide 11: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Verdicht – Droogte – Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 12: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Verdicht – Droogte – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 13: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Verdicht - Regen
Hoe lang staat het water er?
Uren
Dagen

## Slide 14: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Toplaag
Waardoor blijft water op de toplaag staan?
Oppervlak is te veel afgedekt
Infiltratieruimte is dichtgeslibt

## Slide 15: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Toplaag - Afdekking
Hoe lang staat het water er?
Uren
Dagen

## Slide 16: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Toplaag - Afdekking– Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 17: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Infiltratie – Bodem – Toplaag – Afdekking – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 18: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie - Afvoer
Wat gaat er mis met het afvoeren van water?
Aanvoer naar de put
Afvoer van de put

## Slide 19: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer - Put
Wat gaat er mis met de waterafvoer van de put?
Water loopt niet weg
Put borrelt of duwt water omhoog
Water loopt langzaam weg

## Slide 20: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Put – Vol
Hoe lijkt het te komen dat het water niet wegloopt?
De capaciteit is bereikt
Het aansluitpunt ligt te hoog
Het oppervlaktepeil ligt te hoog

## Slide 21: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Put – Vol - Capaciteit
Hoe lang staat het water er?
Uren
Dagen

## Slide 22: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Put – Vol – Capaciteit – Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 23: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Put – Vol – Capaciteit – Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 24: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Put – Vol – Oppevlaktewater
Hoe lang staat het water er?
Uren
Dagen

## Slide 25: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Put – Vol – Oppevlaktewater - Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 26: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Put – Vol – Oppevlaktewater – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 27: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer - Aanvoer
Wat gaat er mis met de aanvoer van het water?
Water staat stil op vlakte
Water stroomt wel, maar niet naar de afvoer
Water bereikt put alleen bij overstroming

## Slide 28: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer - Vlakte
Hoe komt het wat het water op een vlakte staat?
Onvoldoende helling
Obstakels
Komvorming

## Slide 29: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Stroom
Hoe komt het dat het water verkeerd stroomt?
Verkeerde stroomrichting
Obstakels in de weg

## Slide 30: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer - Bereik
Hoe komt het wat het water de put alleen bij overstroming bereikt?
Put ligt te hoog
Obstakels

## Slide 31: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Bereik – Put te hoog
Hoe lang staat het water stil?
Uren
Dagen

## Slide 32: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Bereik – Put te hoog - Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 33: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte - Obstakels
Hoe lang staat het water stil?
Uren
Dagen

## Slide 34: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Stroom – Richting - Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 35: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Stroom – Obstakels – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 36: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte - Obstakels
Hoe lang staat het water stil?
Uren
Dagen

## Slide 37: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Stroom – Obstakels - Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 38: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Stroom – Obstakels – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 39: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte - Helling
Hoe lang staat het water stil?
Uren
Dagen

## Slide 40: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte – Helling - Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 41: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte – Helling – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 42: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte - Obstakels
Hoe lang staat het water stil?
Uren
Dagen

## Slide 43: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte – Obstakels - Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 44: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte – Obstakels – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 45: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte - Komvorming
Hoe lang staat het water stil?
Uren
Dagen

## Slide 46: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte – Komvorming - Uren
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 47: Regenwateroverlast Verharding – Stagnatie – Afvoer – Aanvoer – Vlakte – Komvorming – Dagen
Hoeveel water staat er?
Weinig
Gematigd
Veel

## Slide 48: Maatregelcluster: Maaiveld en stroomprofiel
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Reparatie bestaande systemen | Zeer laag | Zeer laag | Laag |  | 
Aanleg van goten | Laag | Laag | Laag |  | 
Aanleg kleine groene buffers | Laag | Laag | Laag | Bodem niet zettingsgevoelig | Groene buffers
Routegeleiding met halfverharding | Gematigd | Gematigd | Laag |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 49: Maatregelcluster: Maaiveld en stroomprofiel
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Grondige reparatie bestaande systemen | Laag | Laag | Gematigd |  | 
Herprofilering straatvak | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Aanleg groene buffers | Gematigd | Gematigd | Laag | Bodem niet zettingsgevoelig | Groene buffers
Aanleg buffergreppels | Laag | Gematigd | Laag |  | Buffergreppel
Gerichte aanleg infiltrerende verharding | Laag | Gematigd | Laag | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Aanleg kleinschalige wadi’s | Gematigd | Gematigd | Gematigd | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Wadi
Groendak extensief | Laag | Laag | Laag |  | Groendak extensief
Groendak retentie | Laag | Gematigd | Gematigd | Constructie geschikt voor extra belasting, beheer mogelijk | Groendak retentie
Ernst: Gematigd
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 50: Maatregelcluster: Maaiveld en stroomprofiel
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Volledige herprofilering straatprofiel | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Aanleg grote buffergreppels | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | Buffergreppel
Grootschalige aanleg infiltrerende verharding | Gematigd | Hoog | Hoog | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Aanleg wadi's | Hoog | Gematigd | Gematigd | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Wadi
Aanleg centrale bufferzone | Zeer hoog | Hoog | Hoog |  | 
Aanleg ondergrondse berging | Gematigd | Hoog | Hoog |  | Ondergrondse berging
Grootschalige vergroening | Hoog | Gematigd | Hoog |  | 
Reconstructie van hotspots | Gematigd | Hoog | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 51: Maatregelcluster: Maaiveld en stroomprofiel
Ernst: Extreem
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Herontwerp straatprofiel en ondergrondse structuur | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Aanleg hoofdwaterstructuur | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Vormen van overloopzones | Zeer hoog | Gematigd | Gematigd | Uit de buurt van woningen, scholen of nutsvoorzieningen | 
Aanleg grote ondergrondse berging | Hoog | Zeer hoog | Hoog |  | Ondergrondse berging
Koppel straatprofiel aan oppervlaktewater | Gematigd | Hoog | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 52: Maatregelcluster: Putten en Inlaten
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Reiniging en leegzuigen van putten | Zeer laag | Zeer laag | Laag |  | 
Vervangen of aanpassen putrooster | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Lichte verlaging of herstelling van putrand | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Aanleg extra put | Laag | Gematigd | Laag |  | 
Kleine instroomvoorzieningen naar bestaande put | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 53: Maatregelcluster: Putten en Inlaten
Ernst: Gematigd
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Aanleg meerdere putten | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Put verplaatsen naar hydraulisch laagste punt | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Vergroten instroomoppervlak | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Uitbreiden putPut | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Ombouwen put naar groen-inlaat | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 54: Maatregelcluster: Putten en Inlaten
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Grootschalige uitbreiding putcapaciteit | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Overschakelen naar lijnafwatering | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Aanpassing putten naar hoogwaterbestendige inlaten | Gematigd | Hoog | Hoog |  | 
Herontwerp put- en inlaatsysteem | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Tijdelijke fail-safe afvoer en noodrouting | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 55: Maatregelcluster: Putten en Inlaten
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Reiniging en leegzuigen van putten | Zeer laag | Zeer laag | Laag |  | 
Vervangen of aanpassen putrooster | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Lichte verlaging of herstelling van putrand | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Aanleg extra put | Laag | Gematigd | Laag |  | 
Kleine instroomvoorzieningen naar bestaande put | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 56: Maatregelcluster: Riool- en stelselhydraulica
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Reiniging van leidingen | Zeer laag | Zeer laag | Laag |  | 
Optimalisatie van stelselconfiguratie | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Optimaliseren van berging in bestaande voorzieningen | Laag | Laag | Laag |  | Kleine berging
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 57: Maatregelcluster: Riool- en stelselhydraulica
Ernst: Gematigd
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Vergroten lokale berging | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | Kleine berging
Optimaliseren stelselstructuur | Laag | Gematigd | Laag |  | 
Vergroten overstorten en regelwerken | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Knelpuntgericht leidingvervanging of -vergroting | Gematigd | Gematigd | Laag |  | 
Groendak extensief | Laag | Laag | Laag |  | Groendak extensief
Groendak retentie | Laag | Gematigd | Gematigd | Constructie geschikt voor extra belasting, beheer mogelijk | Groendak retentie
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 58: Maatregelcluster: Riool- en stelselhydraulica
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Structurele vergroting van leidingcapaciteit | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Aanleg ondergrondse berging | Hoog | Hoog | Gematigd |  | Ondergrondse berging
Grootschalige afkoppeling met alternatieve afvoer | Gematigd | Hoog | Gematigd |  | Afkoppeling van verharding
Herontwerp en vergroting van overstorten en regelwerken | Gematigd | Hoog | Hoog |  | 
Integrale stelselherstructurering | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Tijdelijke fail-safe afvoer en noodrouting | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 59: Maatregelcluster: Riool- en stelselhydraulica
Ernst: Extreem
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Volledige stelselvervanging of hoofdnetverzwaring | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Radicale afkoppeling en alternatieve afvoerstructuur | Hoog | Hoog | Hoog |  | Afkoppeling van verharding
Nieuwe hoofdafvoerroutes | Zeer hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Aanleg grote ondergrondse berging | Hoog | Zeer hoog | Hoog |  | Ondergrondse berging
Integrale herstructurering van het rioolsysteem | Zeer hoog | Zeer hoog | Zeer hoog |  | 
Vaste fail-safe afvoer en noodrouting | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 60: Maatregelcluster: Oppervlaktewater en Peilbeheer
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Onderhoud en vrijmaken van watergangen | Laag | Laag | Gematigd |  | 
Lokale optimalisatie van duikers en doorlaten | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Kleine verlaging of verfijning van overstort | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Watergang verruimen | Gematigd | Gematigd | Laag |  | 
Gerichte aanpassing van peilbeheer | Laag | Gematigd | Gematigd |  | Peilbeheer
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 61: Maatregelcluster: Oppervlaktewater en Peilbeheer
Ernst: Gematigd
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Vergroten doorstroomcapaciteit van watergangen | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Vergroten of vervangen van duikers en doorlaten | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Realiseren van extra bergingsvolume in oppervlaktewater | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Optimaliseren inlaat- en overstortconstructies | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Afkoppeling richting oppervlaktewater | Gematigd | Gematigd | Laag | Waterkwaliteit hoog genoeg | Afkoppeling van verharding
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 62: Maatregelcluster: Oppervlaktewater en Peilbeheer
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Structurele vergroting van watergangen | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Aanleg van extra oppervlaktewater | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Aanpassing van peilbeheer | Laag | Gematigd | Gematigd |  | Peilbeheer
Vergroten of vervangen van gemalen | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Integrale herinrichting overstorten en inlaatconstructies | Gematigd | Hoog | Hoog |  | 
Aanleg open-water-berging | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 63: Maatregelcluster: Oppervlaktewater en Peilbeheer
Ernst: Extreem
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Aanleg van grootschalige berging | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | Berging groot
Grootschalige aanpassing van peilbeheer | Laag | Hoog | Hoog |  | Peilbeheer
Nieuwe hoofdwatergangen of bypasses | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Bewuste inundatiegebieden en overstromingsruimte | Zeer hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 64: Maatregelcluster: Bodem en infiltratiecapaciteit
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Lichte bodembeluchting en -losmaking | Zeer laag | Zeer laag | Gematigd |  | 
Verbeteren bodemstructuur in groenvakken | Laag | Laag | Laag |  | 
Kleinschalige infiltratievoorzieningen in groen | Laag | Laag | Laag | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | 
Gerichte aanleg infiltrerende verharding | Laag | Gematigd | Laag | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog, geen zware verkeersbelasting | Infiltrerende verharding
Afstroom spreiden over infiltratiezones | Laag | Laag | Laag |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 65: Maatregelcluster: Riool- en stelselhydraulica
Ernst: Gematigd
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Bodemverbetering tot onder de wortelzone | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Aanleg kleinschalige wadi’s | Gematigd | Gematigd | Gematigd | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Wadi
Aanleg infiltrerende verharding | Laag | Hoog | Gematigd | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Aanleg kleinschalig ondergrondse berging | Gematigd | Hoog | Gematigd |  | 
Structureel aanpassen gebruik en beheer openbare ruimte | Laag | Gematigd | Laag |  | 
Groendak retentie | Laag | Gematigd | Gematigd | Constructie geschikt voor extra belasting, beheer mogelijk | Groendak retentie
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 66: Maatregelcluster: Riool- en stelselhydraulica
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Grootschalige bodemvervanging | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Grootschalige aanleg infiltrerende verharding | Gematigd | Hoog | Hoog | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Aanleg ondergrondse bergingen | Gematigd | Zeer hoog | Hoog |  | 
Aanleg wadi's | Hoog | Gematigd | Gematigd | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Wadi
Aanleg hybride systemen | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Grootschalige reductie en herverdeling van verharding | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Aanleg centrale bufferzone | Zeer hoog | Hoog | Hoog |  | Berging groot, Groene buffers
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 67: Maatregelcluster: Riool- en stelselhydraulica
Ernst: Extreem
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Aanleg grote centrale bufferzone | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | Berging groot, Groene buffers
Grootschalige bodemvervanging | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Aanleg grootschalige ondergrondse berging | Hoog | Zeer hoog | Gematigd |  | Ondergrondse berging
Drastische verhardingsreductie | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 68: Maatregelcluster: Systeemconfiguratie
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Gericht optimaliseren van routes en volgordes | Zeer laag | Zeer laag | Laag |  | 
Afstemmen en verfijnen systeemkoppelingen | Zeer laag | Laag | Laag |  | 
Herconfigureren van instroomvolgorde | Laag | Laag | Laag |  | 
Kleine systeemaanpassingen in routing | Laag | Laag | Laag |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 69: Maatregelcluster: Systeemconfiguratie
Ernst: Gematigd
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Optimaliseren van routes en volgordes | Laag | Laag | Gematigd |  | 
Wijzigen volgorde van opvang en afvoer | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Anders koppelen van deelstromen | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Invoeren van nood- en overstortlogica | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 70: Maatregelcluster: Systeemconfiguratie
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Fundamentele herverdeling van waterstromen | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Tijdelijke fail-safe afvoer en noodrouting | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Scheiden en herstructureren van systeemlagen | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Herconfigureren van routes en volgordes | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Aanleg ondergrondse buffer | Gematigd | Hoog | Hoog |  | Ondergrondse berging
Clusteren en rationaliseren van voorzieningen | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 71: Maatregelcluster: Systeemconfiguratie
Ernst: Extreem
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Grootschalig herstructurering van stromingsroutes | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Inrichten van expliciete nood- en faalroutes | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Compartimentering van de wijk | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Functiescheiding systeemlagen | Hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Strategisch clusteren van voorzieningen | Hoog | Hoog | Laag |  | 
Vaste fail-safe afvoer en noodrouting | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 72: Maatregelcluster: Verhardingstoplaag
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Reinigen van voegen en oppervlak | Zeer laag | Zeer laag | Laag |  | 
Verbeteren of verruimen van voegen | Laag | Laag | Laag |  | 
Gerichte aanleg infiltrerende verharding | Laag | Laag | Gematigd | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Aanleg kleine groene buffers | Laag | Laag | Laag |  | Groene buffers
Kleine correcties in afschot en vlakheid | Laag | Laag | Laag |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 73: Maatregelcluster: Verhardingstoplaag
Ernst: Gematigd
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Aanleg infiltrerende verharding | Laag | Gematigd | Gematigd | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Combinatie verharding met open voegen | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Structurele herprofilering van de toplaag | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Gedeeltelijk toepassen halfverharding | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Gerichte functiescheiding van verhardingstypen | Gematigd | Gematigd | Laag |  | 
Aanleg groene buffers | Gematigd | Gematigd | Laag |  | Groene buffers
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 74: Maatregelcluster: Verhardingstoplaag
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Grootschalige aanleg infiltrerende verharding | Gematigd | Hoog | Hoog | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Radicale herprofilering van de toplaag | Gematigd | Hoog | Hoog |  | 
Verharding structureel reduceren en herverdelen | Hoog | Gematigd | Hoog |  | 
Integratie infiltratie en berging | Zeer hoog | Hoog | Hoog |  | 
Structurele aanleg groeninrichting | Zeer hoog | Hoog | Hoog |  | 
Aanleg centrale bufferzone | Zeer hoog | Hoog | Hoog |  | Berging groot
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 75: Maatregelcluster: Verhardingstoplaag
Ernst: Extreem
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Fundamentele herziening van verhardingsstrategie | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Grootschalige aanleg groeninrichting | Zeer hoog | Hoog | Zeer hoog |  | 
Volledige aanleg infiltrerende verharding | Hoog | Zeer hoog | Zeer hoog | Degelijke bodemdoorlatendheid, grondwaterpeil niet te hoog | Infiltrerende verharding
Aanleg grote centrale bufferzone | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | Berging groot
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 76: Maatregelcluster: Grondwater en drainage
Ernst: Laag
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Onderhoud en doorspoelen van bestaande drainage | Zeer laag | Zeer laag | Laag |  | 
Verbeteren ontwatering van groenvakken en bermen | Gematigd | Laag | Laag |  | 
Optimaliseren aansluiting drainage | Laag | Laag | Gematigd |  | 
Herstel van drainagestrengen | Laag | Laag | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 77: Maatregelcluster: Grondwater en drainage
Ernst: Gematigd
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Lokale uitbreiding van het drainagestelsel | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Verbeteren afvoercapaciteit van drainage | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Combinatie drainage met bovengrondse ontlasting | Gematigd | Gematigd | Gematigd |  | 
Gerichte aanpassing van peilbeheer | Laag | Gematigd | Gematigd |  | 
Afstemmen infiltratie en drainage | Laag | Laag | Gematigd |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 78: Maatregelcluster: Grondwater en drainage
Ernst: Hoog
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Uitbreiding van het drainagestelsel | Hoog | Hoog | Hoog |  | 
Aanpassing van peilbeheer | Laag | Gematigd | Gematigd |  | Peilbeheer
Actieve grondwaterbeheersing | Gematigd | Hoog | Zeer hoog |  | 
Combinatie drainage en gecontroleerde afvoer | Gematigd | Hoog | Hoog |  | 
Herinrichting maaiveld | Hoog | Hoog | Gematigd |  | 
Structurele monitoring en adaptieve sturing | Laag | Gematigd | Zeer hoog |  | 
Klik hier om terug te gaan naar start

## Slide 79: Maatregelcluster: Grondwater en drainage
Ernst: Extreem
Maatregel | Benodigde ruimte | Kosten | Onderhoud | Belangrijke randwoorwaarden | Aanvulling
Grootschalige aanpassing peilbeheer | Laag | Zeer hoog | Hoog |  | Peilbeheer
Compartimentering van grondwaterregimes | Zeer hoog | Hoog | Hoog |  | 
Permanent actieve grondwaterbeheersing | Gematigd | Zeer hoog | Zeer hoog |  | 
Radicale herinrichting maaiveld en gebruik | Zeer hoog | Zeer hoog | Hoog |  | 
Aanleg grote ondergrondse berging | Hoog | Zeer hoog | Hoog |  | Ondergrondse berging
Klik hier om terug te gaan naar start